| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель Главы Администрации города Великие Луки ____________________ И.А. Бушенкова «_____» _____________2015 г. |  |  | «СОГЛАСОВАНО» Начальник Управления образования г.Великие Луки ____________________ Т.О.Лозницкая «____» ______________ 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Начальник Управления образования Администрации г. Великие Луки _______________Т.О. Лозницкая «_____» ______________2015 г. | «УТВЕРЖДАЮ» МАУ «Образовательный центр профессиональной подготовки субъектов системы образования» _______________ Е.А. Шельгучева «_____» _____________2015 г. |  |  |

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А Д А Н И Е

на выполнение работ по ремонту помещения цокольного этажа в МАУ «Образовательный центр профессиональной подготовки субъектов системы образования»

Данное техническое задание предусматривает выполнение работ по ремонту помещения цокольного этажа в МАУ «Образовательный центр профессиональной подготовки субъектов системы образования», расположенному по адресу: Псковская область, Невельский район, Голубоозерская волость, д. Опухлики.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, рекомендациями заводов-изготовителей на применяемые комплектующие и материалы, требованиям ПУЭ, СНиП, ГОСТ, №123- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и других нормативных документов.

Используемые материалы, комплектующие изделия и оборудование должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается, должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке, данное соответствие должно быть подтверждено соответствующими нормативными заключениями и актами, сертификатами, которые предоставляются  заказчику.

Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему эксплуатирующей организацией для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.

Все работы производить в соответствии с укрупненной ведомостью объемов работ.

Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить  график выполнения работ с указанием их очередности, согласованный с  Заказчиком. График является приложением к контракту.

При составлении графика учесть требования закона о тишине по псковской области 06.07.2015 № 1548-ОЗ.

При выполнении работ  предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории за счет  Подрядчика.

Подрядчик обязан своевременно оформлять акты на скрытые работы перед производством последующих работ. К моменту окончания работ, до приемки объекта, подрядчик обязан выполнить за свой счет гидравлические  испытания трубопроводов, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, составить необходимые акты, предоставить подписанные акты на скрытые работы, предоставить полный пакет исполнительно-технической документации Заказчику.

Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Общие требования к производству внутренних работ.

Необходимо выполнить работы по строительству перегородок из кирпича для формирования помещений.

Стены в помещениях подготавливаются под дальнейшую облицовку плитками керамическими глазурованными на всю высоту помещений (туалет, душевая) и высококачественную окраску акриловой эмалью (комната отдыха). В помещении сауны стены и потолок зашиваются деревянной вагонкой лиственных пород по каркасу с устройством дополнительной пароизоляции. На пол, во всех помещениях оздоровительного блока, укладывается плитка. Перед облицовкой пола необходимо нанести 2 гидроизоляционных слоя из гидроизолирующей мастики. В помещении душевой, санузла и комнате отдыха выполнить устройство подогрева пола с помощью электрического кабеля.

В помещениях с отделкой стен под окраску в качестве плинтуса использовать керамические плинтусные плитки. В помещении сауны предусмотреть деревянные плинтуса.

Потолок в помещении комнаты отдыха зашивается листами ГКЛ по каркасу и подготавливается под окраску акриловой эмалью. Потолок в помещении душевой и санузла зашивается ПВХ панелями.

Все существующие оконные блоки должны быть доукомплектованы подоконными досками из ПВХ. Откосы в помещении комнаты отдыха отделываются сендвич-панелями. В помещении душевой облицовку откосов предусмотреть из керамической плитки.

Дверные блоки в помещения комнаты отдыха, туалета, душевой необходимо установить деревянные, тонированные, из массива дерева, с запирающим устройствами. В сауну необходимо установить дверной блок на иглах из массива дерева.

Монтируется распределительный щит с установленными автоматическими выключателями, электрическая проводка, светильники, розетки и выключатели. Новая проводка в помещении комнаты отдыха закладывается в штукатурку, в остальных помещениях прокладывается в гофрированных трубах, для подключения светильников используются пустоты в плитах. Светильники устанавливаются с необходимыми характеристиками в зависимости от помещения. В помещении сауны предусмотреть электрическое освещение напряжением не более 12 вольт. Так же в помещение сауны смонтировать и подключить к эл. сетям электрическую печь необходимой мощности. Электрическую печь в помещении парилки установить согласно требованиям пожарной безопасности. Стены в непосредственной близости от печи зашить негорючими материалами. В помещении сауны предусмотреть систему пожаротушения.

Смонтировать горизонтальные участки канализации из полиэтиленовых труб. Водопроводные трубы (за исключением магистрали) монтируются из полипропилена с установкой запорной арматуры. В помещении душевой установить канализационные трапы. Установить весь санфаянс в помещении санузла. В помещении душевой монтируется две душевые стойки и смеситель для купели. Также необходимо предусмотреть два дополнительных водопроводных вывода для подключения дополнительных устройств.

Все цветовые решения, вид и формы санфаянса, электрооборудования, сантехническое оборудование согласовываются с Заказчиком.

Ведомость объемов работ

| № П.П. | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций. | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Устройство гидроизоляции обмазочной в 1 слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,477 |
| 2 | Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя толщиной 1 мм | 100 м2 | 0,098 |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,477 |
| 4 | Устройство покрытий полов из плиток керамогранитных (См. технические характеристики №1) | 100 м2 | 0,477 |
| 5 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,224 |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах | 100 м | 0,261 |
| 7 | Устройство систем электрического отопления полов на основе нагревательного кабеля | 100 м2 | 0,415 |
| 8 | Установка терморегуляторов электрического отопления полов | шт. | 2 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Кладка перегородок из кирпича | 100 м2 | 0,295 |
| 2 | Штукатурка цементно-известковым раствором | 100 м2 | 1,035 |
| 3 | Высококачественная окраска стен акриловой эмалью (См. технические характеристики №2) | 100 м2 | 1,035 |
| 4 | Облицовка стен, откосов керамическими плитками | 100 м2 | 0,569 |
| 5 | Шпатлевание стен под покраску | 100 м2 | 1,035 |
| 6 | Изоляция поверхностей из вспененного полиэтилена (См. технические характеристики №3) | 10 м2 | 2,2 |
| 7 | Обшивка каркасных стен деревянной вагонкой | 100 м2 | 0,22 |
| 8 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций | 100 м2 | 0,27 |
| 9 | Обивка стен кровельной сталью по асбесту | 100 м2 | 0,03 |
|  | Потолки |  |  |
| 1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ | 100 м2 | 0,285 |
| 2 | Окраска акриловой эмалью по штукатурке (См. технические характеристики №2) | 100 м2 | 0,285 |
| 3 | Устройство потолков ПВХ | 100 м2 | 0,13 |
| 4 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1м3 | 0,06 |
| 5 | Изоляция поверхностей из вспененного полиэтилена (См. технические характеристики №3) | 10м2 | 0,57 |
| 6 | Подшивка потолков деревянной вагонкой | 100 м2 | 0,057 |
| 7 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,096 |
| 8 | Нанесение огнебиозащитного покрытия деревянных конструкций | 100 м2 | 0,057 |
|  | Окна |  |  |
| 1 | Установка подоконных досок из ПВХ в стенах толщ. до 0,51 м (См. технические характеристики №4) | 100 м | 0,03 |
| 2 | Облицовка откосов сендвич-панелями (См. технические характеристики №5) | 100 м2 | 0,0114 |
| 3 | Штукатурка откосов | 100 м2 | 0,005 |
| 4 | Окраска откосов акриловой эмалью (См. технические характеристики №2) | 100 м2 | 0,005 |
|  | Двери |  |  |
| 1 | Установка деревянных дверных блоков филенчатых из массива дерева тонированных со скобяными изделиями и запорными механизмами | 100 м2 | 0,0645 |
| 2 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,159 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в гофре | 100 м | 0,11 |
| 2 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в пустотах плит | 100 м | 0,12 |
| 3 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в штукатурке | 100 м | 0,112 |
| 4 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофре | 100 м | 0,347 |
| 5 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х4 в гофре | 100 м | 0,09 |
| 6 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х10 в гофре и штрафах | 100 м | 0,428 |
| 7 | Протяжка кабеля в гофру | 100 м | 0,63 |
| 8 | Установка выключателей | шт. | 3 |
| 9 | Установка розеток | шт. | 5 |
| 10 | Монтаж распределительного щита размером до 600х600х350 мм с монтажной панелью | шт. | 1 |
| 11 | Установка автоматических выключателей | шт. | 5 |
| 12 | Установка светильников круглых влагозащищенных (См. технические характеристики №6) | шт. | 5 |
| 13 | Установка светильников светодиодных накладных LED/S квадратных (См. технические характеристики №7) | шт. | 7 |
| 14 | Монтаж УЗО | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж электрокаменки (См. технические характеристики №8) | шт. | 1 |
|  | Вентиляция |  |  |
| 1 | Установка канальных вентиляторов | шт. | 1 |
| 2 | Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,14 |
|  | Отопление, сантехника |  |  |
| 1 | Прокладка полиэтиленовых труб канализации диаметром 100 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 2 | Прокладка полиэтиленовых труб канализации диаметром 50 мм | 100 м | 0,028 |
| 3 | Установка трапов диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 4 | Установка трапов диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1 |
| 7 | Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм | 100 м | 0,104 |
|  | Кран шаровый полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 4 |
| 8 | Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения диаметром 25 мм. | 100 м | 0,156 |
|  | Кран шаровый полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 3 |
| 9 | Прокладка стальных труб отопления диаметром 20 мм | 100 м | 0,105 |
|  | Кран шаровый диаметром 20 мм | шт. | 2 |
| 10 | Установка умывальника с пьедесталом и смесителем с керамическими затворами | 10 компл. | 0,1 |
| 11 | Установка смесителей с керамическими затворами с душем | 10 компл. | 0,3 |
| 12 | Установка унитаза | 100 приборов | 0,01 |
|  | Прочие |  |  |
| 1 | Установка каркаса из брусьев для полка | 1 м3 | 0,1 |
| 2 | Устройство полка | 1 м2 | 5 |
| 3 | Ограждение электрокаменки перилами | 100 м | 0,015 |

1. Технические характеристики керамогранитных плиток для пола:

Толщина плитки – не менее 0,8 мм

2. Технические характеристики акриловой эмали «Оптимист» эмаль матовая супербелая Е310 (или эквивалент):

Тип краски – эмаль

Основа – водная

Наличие химических растворителей – нет

Время полного высыхания в часах – не более 24

3. Вспененный полиэтилен «Пенофол 2000»:

Тип – А

Фольгирование – одностороннее

Толщина – не менее 10 мм

4. Технические характеристики подоконных досок из ПВХ:

Основа – поливинилхлорид (ПВХ), плотностью не менее 1,3 г/см3;

Покрытие – УФ-стойкая ПВХ пленка толщиной не менее 200 микрон;

Негорючий (самозатухающий) – Да

5. Технические характеристики сендвич-панели ПВХ:

Толщина – не менее 10 мм

6. Технические характеристики круглых влагозащищенных светильников:

Тип лампы – лампа накаливания

Мощность – не менее 100Вт

Крепление –потолочное

Степень защиты, не ниже – IP44

7. Технические характеристики квадратных светодиодных светильников ДПО Alenka LED/S-38 (или эквивалент):

Номинальное напряжение - 220 В

Степень защиты, не ниже – IP40

Тип лампы - LED

Суммарная мощность светодиодов – не менее 38 Вт

Световой поток – не менее 3200 Лм

Рассеиватель из полимерного материала с призматическими элементами

Тип монтажа – накладной

Цвет – белый

8. Техническая характеристика электрокаменки Harvia Cilindra PC 100E (или эквивалент):

Напряжение – 220 В

Мощность – 10-13,2 кВт

Минимальный объем парильни – 9-11 м3

Максимальный объем парильни – 16-20 м3

Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика

1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

2. Материалы, применяемые для производства работ должны строго соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий.

3. До начала производства работ подрядчик представляет заказчику:

- локальная смета и график производства работ для утверждения.

- сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы.

4. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности скрытых работ, выполнение последующих работ производится только после оформления и подписания актов на скрытые работы.

5. Подрядчик предъявляет Заказчику акты выполненных работ.

6. В процессе приемочного контроля  оценивается полнота и качество выполненных работ согласно ведомости объема работ. В случае выявления Заказчиком грубых  нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции, прописанные Контрактом.

7. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

9. Подключение сварочных аппаратов, а также других инструментов большой мощности (на усмотрение Заказчика) к сетям электроснабжения ДОУ не допустимо, в виду их значительного износа.

Срок предоставления гарантии  качества работ: 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: Псковская область, Невельский район, Голубоозерская волость, д. Опухлики..

Период выполнения работ: с момента заключения контракта до «20» декабря 2015 года.