Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

на выполнение работ по ремонту коридора МАУ Образовательный центр

Основание: дефектная ведомость

Составлена в ценах на: 2 квартал 2015г.

Сметная стоимость: 283437.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2330.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 21134.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Полы |
| 1 | ФЕР 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (Н.Р. 123*0,94 = 116% = 4191.81 руб. С.П. 75*0,9 = 68% = 2457.27 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.513 | 9053,81 1046.88 | 148.03 50.34 | 4644.61 | 537.05 | 75.94 25.82 | 119.78 4.22 | 61.45 2.17 |
| 2 | ФЕР 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (Н.Р. 123*0,94 = 116% = 1021.24 руб. С.П. 75*0,9 = 68% = 598.66 руб.) | 100 м плинтуса | 0.611 | 2722,40 224.44 | 5.23 0 | 1663.39 | 137.13 | 3.20 0 | 23.60 0 | 14.42 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6308 | 674 | 79 26 |  | 76 2 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 6.42 |  |  | 40497 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 40497 | 4327 | 507 167 |  | 488 13 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 5213 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 45710 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3056 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 48766 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 48766 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Стены |
| 1 | ФЕР 08-01-005-1 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа АкваНАСТ толщиной слоя 2 мм (Н.Р. 122 = 122% = 107.54 руб. С.П. 80 = 80% = 70.52 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.156 | 11831,79 86.70 | 19.61 1.31 | 1845.77 | 13.53 | 3.06 0.20 | 10.92 0.13 | 1.70 0.02 |
| 2 | ФЕР 15-02-016-3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (Н.Р. 105 = 105% = 613.50 руб. С.П. 55 = 55% = 321.36 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.105 | 2040,65 806.90 | 103.38 59.88 | 214.27 | 84.72 | 10.86 6.29 | 85.84 6.29 | 9.01 0.66 |
| 3 | ФЕР 10-05-008-3 | Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом (Н.Р. 118 = 118% = 8175.82 руб. С.П. 63 = 63% = 4365.05 руб.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.469 | 5185,22 734.67 | 25.95 0 | 7617.09 | 1079.23 | 38.12 0 | 81.00 0 | 118.99 0 |
| 4 | ФЕР 15-04-007-1 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (Н.Р. 105*0,94 = 99% = 3810.94 руб. С.П. 55*0,9 = 50% = 1924.72 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.574 [1.469+0.105] | 1474,94 380.71 | 13.63 0.23 | 2321.55 | 599.24 | 21.45 0.36 | 43.56 0.02 | 68.56 0.03 |
|  | 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | т | -0.04722 | 4434.4 |  | -209.39 |  |  |  |  |
|  | торг.сеть | Эмаль акриловая Оптимист Е305 (184000/6,42/1,18*1,03) | т | 0.04722 | 25017.16 |  | 1181.31 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 12971 | 1777 | 73 7 |  | 198 1 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 6.42 |  |  | 83267 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 83268 | 11408 | 469 45 |  | 1271 6 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 12708 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 95976 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6682 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 102658 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 102658 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Потолки |
| 1 | ФЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля (Н.Р. 105 = 105% = 2362.11 руб. С.П. 55 = 55% = 1237.30 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.36 | 6731,95 963.12 | 433.43 10.26 | 2423.50 | 346.72 | 156.04 3.69 | 102.46 0.76 | 36.89 0.27 |
|  | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -37.08 | 51.8 |  | -1920.74 |  |  |  |  |
|  | тогр. сеть | панели потолочные MediaCare Standart (Rockfon) A15/24 15 мм с комплектующими (510/6,42/1,18*1,03) | ед.изм. | 37.08 | 69.34 |  | 2571.13 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР 15-04-007-2 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков (Н.Р. 105*0,94 = 99% = 455.14 руб. С.П. 55*0,9 = 50% = 229.87 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 1735,11 550.62 | 14.50 0.23 | 225.57 | 71.58 | 1.89 0.03 | 63.00 0.02 | 8.19 0.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3299 | 418 | 158 4 |  | 45 0 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 6.42 |  |  | 21180 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 21180 | 2684 | 1014 26 |  | 289 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2817 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 23997 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1467 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 25464 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 25464 |  |  |  |  |
| Раздел 4 Двери |
| 1 | ФЕР 10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Н.Р. 118 = 118% = 390.75 руб. С.П. 63 = 63% = 208.62 руб.) | 100 м2 проемов | 0.05 | 25379,25 1031.55 | 339.96 0 | 1268.97 | 51.58 | 17.00 0 | 115.00 0 | 5.75 0 |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ФССЦ 2000 Российская Федерация ГЭСН-2001) | компл. | 6 | 94.68 |  | 568.08 |  |  |  |  |
|  | 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (ФССЦ 2000 Российская Федерация ГЭСН-2001) | компл. | 3 | 92.52 |  | 277.56 |  |  |  |  |
|  | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -5 | 207 |  | -1035.00 |  |  |  |  |
|  | 203-0903 | Блоки дверные внутренние однопольные филенчатые из массива сосны ДО 21-8, площадь 1,59 м2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ГЭСН-2001) | м2 | 5 | 148.23 |  | 741.15 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Н.Р. 118 = 118% = 1430.20 руб. С.П. 63 = 63% = 763.58 руб.) | 100 м2 проемов | 0.17 | 25573,82 957.29 | 1250.29 153.23 | 4347.55 | 162.74 | 212.55 26.05 | 104.28 11.35 | 17.73 1.93 |
|  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ФССЦ 2000 Российская Федерация ГЭСН-2001) | компл. | 8 | 94.68 |  | 757.44 |  |  |  |  |
|  | 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (ФССЦ 2000 Российская Федерация ГЭСН-2001) | компл. | 4 | 92.52 |  | 370.08 |  |  |  |  |
|  | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -17 | 207 |  | -3519.00 |  |  |  |  |
|  | 203-0903 | Блоки дверные внутренние однопольные филенчатые из массива сосны ДО 21-8, площадь 1,59 м2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ГЭСН-2001) | м2 | 17 | 148.23 |  | 2519.91 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР 10-01-060-1 | Установка и крепление наличников (Н.Р. 118 = 118% = 100.68 руб. С.П. 63 = 63% = 53.75 руб.) | 100 м коробок блоков | 0.208 | 516,04 63.89 | 3.49 0 | 107.34 | 13.29 | 0.73 0 | 7.82 0 | 1.63 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6404 | 228 | 230 26 |  | 25 2 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 6.42 |  |  | 41114 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 41114 | 1464 | 1477 167 |  | 160 13 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1922 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 43036 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 44062 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 44062 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Электромонтажные работы |
| 1 | ФЕРм 08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (Н.Р. 95 = 95% = 771.28 руб. С.П. 65 = 65% = 527.72 руб.) | 100 шт. | 0.05 | 5959,45 2515.71 | 230.49 13.37 | 297.98 | 125.79 | 11.53 0.67 | 253.60 0.99 | 12.68 0.05 |
|  | торг.сеть | Светильник потолочный 600х600 встраиваемый 4х18 ЭПРА (900/6,42/1,18*1,03) | шт. | 5 | 122.37 |  | 611.85 |  |  |  |  |
|  | торг.сеть | Лампа люминесцентная 18 Вт (45/6,42/1,18*1,03) | шт | 20 | 6.12 |  | 122.40 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРм 08-03-594-2 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (Н.Р. 95 = 95% = 168.94 руб. С.П. 65 = 65% = 115.59 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1085,61 920.58 | 44.36 2.70 | 32.57 | 27.62 | 1.33 0.08 | 92.80 0.20 | 2.78 0.01 |
|  | торг.сеть | Светильник потолочный 1270х190 с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54 2х36 (5573/6,42/1,18*1,03) | шт | 1 | 757.72 |  | 757.72 |  |  |  |  |
|  | торг.сеть | Лампа люминесцентная 36 Вт (49/6,42/1,18*1,03) | шт. | 2 | 6.66 |  | 13.32 |  |  |  |  |
|  | торг.сеть | Светильник потолочный с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54 2х18 (1914/6,42/1,18*1,03) | шт | 2 | 260.23 |  | 520.46 |  |  |  |  |
|  | торг.сеть | Лампа люминесцентная 18 Вт (45/6,42/1,18*1,03) | шт | 4 | 6.12 |  | 24.48 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм 08-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (Н.Р. 95 = 95% = 36.96 руб. С.П. 65 = 65% = 25.29 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 370,36 302.36 | 5.78 0.41 | 7.41 | 6.05 | 0.12 0.01 | 30.48 0.03 | 0.61 0.00 |
|  | торг.сеть | Розетка штепсельная для закрытой проводки с заземляющими контактами и защитной шторкой 220V 16A (120/6,42/1,18*1,03) | шт | 2 | 16.32 |  | 32.64 |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРм 08-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (Н.Р. 95 = 95% = 140.52 руб. С.П. 65 = 65% = 96.15 руб.) | 100 шт. | 0.09 | 296,27 255.54 | 5.78 0.41 | 26.67 | 23.00 | 0.52 0.04 | 25.76 0.03 | 2.32 0.00 |
|  | торг.сеть | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (105/6,42/1,18*1,03) | шт | 9 | 14.28 |  | 128.52 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 2576 | 182 | 13 1 |  | 18 0 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 6.42 |  |  | 16532 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 16532 | 1168 | 83 6 |  | 116 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1118 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 17650 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 765 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 18415 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 18415 |  |  |  |  |
| Раздел 6 |
| 1 | ФЕР 20-02-017-7 | Установка люков герметических (Н.Р. 128 = 128% = 105.68 руб. С.П. 83 = 83% = 68.53 руб.) | 1 шт. | 1 | 43,21 12.86 | 8.10 0 | 43.21 | 12.86 | 8.10 0 | 1.26 0 | 1.26 0 |
|  | торг. сеть | Люки герметические (440/6,42/1,18*1,03) | шт. | 1 | 59.82 |  | 59.82 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 103 | 13 | 8 0 |  | 1 0 |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 6.42 |  |  | 661 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 661 | 83 | 51 0 |  | 6 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 106 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 767 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 836 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 836 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 240201 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 43236 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 283437 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/